PROVOZNÍ  ŘÁD

1/ Základní údaje:

A/ Vlastník vodovodu: Obec Ješetice

Identifikační číslo:  00473472

Adresa vlastníka: Obec Ješetice 22, 257 89  Heřmaničky

Spojení: telefon: 317802208

Fax: O

E-mail: obec.jesetice@worldonline.cz

B/ Provozovatel vodovodu: Obec Ješetice

Identifikační číslo: 00473472

Adresa provozovatele: Obec Ješetice 22, 257 89  Heřmaničky

Spojení: telefon: 317802208

Fax: 0

E-mail: obec.jesetice@worldonline.cz

C/ Osoba odpovědná za provoz díla: Josef Vacek – vyučen zámečníkem

D/ Vodoprávní úřad: Městský úřad Votice, Komenského 700

Telefon. spojení: 317830111

E/ Odborně způsobilá osoba pro provádění technicko-provozního dohledu: Zdena Vacková,

držitelka zdravotního průkazu.

2/ Technické údaje o vodním díle:

A/ Název:Vodovod Ješetice s vodním zdrojem – studna na poz. 272/1 v k.ú.Ješetice

Účel: K zajištění zásobování pitnou vodou Kulturního domu Ješetice byl se stavbou KD

vybudován i vodovod místního významu v roce 1973.Za účast v akci Z bylo napojeno 6

rodinných domků v osadě Ješetice.

B/ Umístění: Katastrální území Ješetice

Kod  katastr. území 659134

Počet k.ú.: 1

C/ Vedení řadu: Vodovodní řad je veden přes parcely č.p. 271/2, 256, 245, 238, 221, 231,

228/2 v kat. území Ješetice.

D/ Příslušnost vodovodního řadu k systému vodovodu:

Samostatný

E/ Počet zásobených částí obce: 1 – osada Ješetice

F/ Povolení k nakládání s vodami:

Příloha provoz. řádu

G/ Vodní zdroj / do vodovodního řadu/

Vodní zdroj vlastní – podzemní

Převzatá voda: 0

Vodní zdroj, studna se nachází:

Na parcele č. p. 271/2

H/ Připojení rozvodné vodovodní sítě:

Na přiváděcí řad místního nebo skupinového vodovodu: 0

Připojení vodovodního řadu na úpravnu vody: 0

Název úpravny vody: 0

CH/ Obyvatelstvo:

Počet připojených rod. domů: 15

Počet trvale žijících obyvatel: 40

I/   Délka vodovodu:

Vodovodní řad v km:

Celková délka: 0,9 km

J/ Velikost:

Do DN 100 mm 0,9 km

300 mm    0

500 mm    0

nad   500 mm    0

K/ Trubní materiál:

Kovová – Zn ocelová trubka 0,45 km

Plastová trubka    0,45 km

Jiné:  0

L/   Technická zařízení:

Vodojemy počet: 0

Vodovodní přípojky:  15

Čerpací stanice:0

Celkem objem studny: 9 m3

M/ Připojení  na vodovodní řad může provádět pouze osoba oprávněná po schválení obecním

úřadem.

3/  Provozní údaje:

A/  Kontrola studny  je prováděna 1x za 14 dní ve dvojici, a to pí Zdenou Vackovou,

držitelkou zdravotního průkazu a p. Josefem  Čeňkem nebo p. Josefem Vackem.

B/  Kontrola vody:  Minimální četnost sledování a rozsah analýz jsou stanoveny v souladu

s přílohou č. 4 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. v platném znění, která nabyla účinnosti 1.5.2004

/ročně 1 krácený rozbor a 1 za dva roky úplný rozbor/ a její kvalita je dodržována chlorováním

sagenem nebo potravinářským savem.

C/  V zimním období je kontrola i chlorace prováděna stejným způsobem jako v ostatních

částech roku.

D/ Pokyny pro provoz při mimořádných situacích:

Obsluha je prováděna obdobně jenom s tím rozdílem je četnost kontrol častější. Jedná se

zejména o přívalové deště, kdy může dojít ke splavu zeminy a vniknutí do studny.

Při znečištění tímto způsobem se vypustí celá studna, provede se intenzivní dezinfekce,

a to i opakovaně a následně pak úprava terénu okolo studny.

E/  Seznam důležitých organizací:

Vodoprávní úřad: Městský úřad Votice, Komenského náměstí  700

Telef. spojení: 317830138

Územní hygienik: KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze

Územní pracoviště v Benešově, Černoleská ul. 2053

Telef. spojení: 317784000

Hasičský záchranný sbor Stř. kraje: Územní odbor Benešov

Pod Lihovarem 181

Telef. spojení: 950891111

Policie ČR, Obvodní oddělení Votice, Riegrova 9

Telef. spojení: 317812275

317812855

Zdravotnická záchranná služba: RZS Votice, Pražská ulice

Telef. spojení:  155

Integrovaný záchranný systém  112

Krizový štáb správního obvodu a bezpečnostní rada ORP Votice,

Komenského náměstí 700

Telef.spojení: 317830111

F/ Doba platnosti provozního řádu:

5 let ode dne schválení Vodoprávním úřadem.

G/ Provádění změn provozního řádu:

Při změně stavby, rekonstrukci nebo při změně podmínek provozu vodního díla.

H/ Provozní deník

Vedení provozního deníku, provozních záznamů, knihy revizí, změn a oprav.

V provozních záznamech budou uváděny všechny úkony, zejména:

-         odběr vzorků vody

-         stav vodoměru – měření

-         poruchy a jejich odstranění /čas, příčina/

-         termíny odvzdušnění a odkalení

-         provedení všech kontrol a revizí, včetně výsledků

CH/ Soubor pokynů: Pokyny pro obsluhu, pochůzkový režim i při krizových událostech

Jsou obsaženy v provozním řádu – pokyn hygienika je přiložen k provoznímu řádu.

I/  Opatření zajišťující bezpečnost pracovníků je obsaženo v provozním řádu.

J/  Projektová dokumentace je přílohou provozního řádu a je uložena na OÚ.

K/  Protokol o seznámení obsluhy s provozním řádem VD tvoří přílohu provozního řádu.

4/ Ekonomické údaje:

Pořizovací údaje/náklady/ vzhledem ke sloučení obce v roce 1973 a rozdělení obce

v  roce 1991 se nedohledaly.

5/ Přílohy:

A/ Schvalovací protokol KHS Středočeského kraje

B/ Povolení k nakládání s vodami

C/ Situace

D/ Datum zpracování Provozního řádu Ješetice: 4. 5. 2005

E/ Aktualizace duben 2008

Místo zpracování: Ješetice

Jméno zpracovatele:  Zdeněk  Říha v.r., starosta obce